4XI单目倒置金相显微镜

一、单目金相显微镜用途：
金相显微镜用于鉴别和分析各种金属和合金材料的组织结构，广泛应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定；原材料的检验或材料处理后的金相组织分析；以及对表面喷涂等一些表面现象进行研究工作。
本仪器可配用摄影装置进行显微摄影。

二、单目金相显微镜规格

技术参数：
1、物镜
   消色差物镜
   放大倍数：10X、40X（平场）、100Xoil
   数值孔径（NA）：0.25、0.65、1.25
   工作距离(mm):7.31、0.65、0.37
2、目镜
   类别：平场目镜
   放大倍数：10X、12.5X
   视场直径（mm):18、15
3、总放大倍数：100X-1250X
4、机械筒长:160mm
5、微动调焦：调节范围：7mm   刻度格值：0.002mm
6、粗动调焦范围：7mm
7、摄影目镜：5X、6.3X(选购件）
8、照明灯泡：6V/12W溴钨灯
9、仪器重量：5KG
10、包装箱体积：360*246*350mm

三、仪器选购件：
10X测微目镜 、测微尺（格值0.01mm)

本仪器系倒置式金相显微镜，由于试样被观察表面与工作台表面重合，因此与试样高度无关，使用方便，仪器结构紧凑，外形美观大方，仪器底座支承面积较大，弯臂坚固，使仪器的重心较低安放平稳可靠，由于目镜与支承面呈45°倾斜，使观察舒适。