XSP-59XA单目偏光显微镜
一、仪器简介：
   偏光显微镜是利用光经过一定条件下的反射，折射，双折射或散射都会产生偏振光的原理，在光学仪器中加入相互旋转的两片偏振滤光镜，从而获得舒适的光强度，并提高物体与背景衬度。
二、仪器参数：

| 技术规格 | 型号 |
| --- | --- |
|  | XSP-59XA | XSP-59XB | XSP-59XC |
| 观察头 | 45 度平单目头 | ● |  |  |
|  | 45 度平拉式双目头 (52mm-74mm) |  | ● |  |
|  | 45 度平拉式三目头 (52mm-74mm) |  |  | ● |
| 目镜 | WF10X/ 18mm | ● | ● | ● |
|  | 10X网络目镜 | ● | ● | ● |
|  | 10X划目镜 | ● | ● | ● |
| 物镜 | 消色差物镜:4X,10X,25X,40X(S),63X(S) | ● | ● | ● |
| 平台 | 旋转平台 移动尺行程30×40mm | ● | ● | ● |
|  | 平台尺寸：Ф160mm |  |  |  |
|  | 旋转范围：360° |  |  |  |
| 偏振装置 | 0-90°转动式检偏器 | ● | ● | ● |
| 补偿器 | 测微尺0.01mm,石膏1λ,云母1/4λ,石英楔子 | ● | ● | ● |
| 聚光镜 | N. A.1.25 带可变光栏摇摆式聚光镜 | ● | ● | ● |
| 调焦 | 25mm粗微动调焦机构带锁紧装置，采用齿轮齿条传动机构，微动格值0.002mm | ● | ● | ● |
| 集光镜 | 高亮度固定式照明 | ● | ● | ● |
| 光源 | 卤素灯 6V/30W,AC 85V-230V | ● | ● | ● |
|  | 亮度可调节 | ● | ● | ● |
| 可供附件 | 目镜：WF16X、WF20X、P16X 130万、300万像素CMOS电子目镜 |

0-90°转动式检偏器：
在显微镜光路中适当加入偏振滤光镜,在有平面偏振光路中,放入被检的物样品或有内应力的玻璃,由于内部双折射的作用分成两束光程不等的干涉光,两者相遇时产生相互干涉,当玻璃各部分的应力不一样时,可以看到各种形状的干涉图样。判别其玻璃受到应力的程度,物质的双折射和晶粒物质的判别和检验。

测微尺0.01mm,石膏1λ,云母1/4λ,石英楔子
根据需要可将石膏试板或1/4云母试板,石英楔子插入补偿器插口进行光性测定。