XPL-3230透反射偏光显微镜是利用光的偏振特性对具有双折射性物质进行研究鉴定的必备仪器, 可供广大用户进行单偏光观察，正交偏光观察，锥光观察。广泛应用于地质、化工、医疗、药品等领域的研究与检验，也可进行液态高分子材料，生物聚合物及液晶材料的晶相观察，是科研机构与高等院校进行研究与教学的理想仪器。




性能特点:

▲ 采用无限远光学系统及模块化功能设计。

▲ 配置无穷远无应力长工作距离平场物镜。

▲ 广角平场目镜：视场直径Ф22mm。

▲ 粗微动同轴调焦机构，粗动松紧可调，带限位锁紧装置，微动格值:2μm。

▲ 偏光观察装置可移入或移出光路，起偏器与检偏器均可360°旋转。

▲ 旋转式载物台，360°等分刻度,游标格值6'，中心可调，带锁紧装置，工作台垂直有效行程可达 30mm。

▲ 宽电压电源(85-265V 50/60Hz). 6V30W卤素灯照明，亮度可调。

▲ 三目镜筒可自由切换目视观察与显微摄影，摄影时可100%通光，适合低照度显微图像拍摄。

标准配置:

| 型号 | XPL-3230 |
| --- | --- |
| 目镜 | 大视野 WF10X(Φ22mm) |
|  | 分划目镜10X(视场数Φ22mm) 格值0.10mm/格 |
| 物镜 | 无应力平场消色差物镜(无盖玻片) |
|  | PL L5X/0.12 工作距离：26.1 mm |
|  | PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm |
|  | PL L40X/0.60（弹簧） 工作距离：3.98 mm |
|  | PL L60X/0.70（弹簧） 工作距离：3.18 mm |
| 落射照明系统 | 6V30W卤素灯，亮度可调 |
|  | 起偏器可360°旋转 |
|  | 检偏器可360˚旋转,带刻度和微动游标, |
|  | 内置视场与孔径光阑、上光源带有旋片式滤光镜（蓝、黄、磨砂玻璃） |
| 载物台 | 旋转式圆形载物台直径达160mm；可360度等分刻度，游标格值6'，中心可调，带锁紧装置，垂直行程可达30mm |
| 转换器 | 四孔(转换器中心可调) |
| 中间接筒 | 推入式勃氏镜 |
| 补偿器 | λ , λ/4与石英锲补偿器 |
| 目镜筒 | 三目镜倾斜30˚, 可进行100%透光摄影 |
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm |
| 透射照明 | 起偏器 | 可360°旋转，有0、90、180、270四个读数 |
|  | 集光器 | 卤素灯照明适用 |
|  | 光源 | 6V 30W 卤素灯,亮度可调 |
|  | 阿贝聚光镜 | N.A. 1.25 可上下升降 插入式滤色片（蓝、黄、磨砂玻璃） |

特点

▲ 显微镜机架 
遵循人机工程学理论，从用户使用角度出发，XPL-3230采用了一系列方便舒适的设计。 
独特的Y型机架提供了稳定的结构和更宽阔的使用空间。 
低手位的调焦操作和载物台调节设计，最大限度地减少操作疲倦感。 
简单可触的调光手轮及载物台的随机限位功能使操作更简便、更舒适。

▲ 观察筒 
30°倾斜的铰链式观察筒，瞳距调节范围为53-75mm。 
所有XPL-3230观察筒可配有18mm视场的目镜, 大视场的目镜使搜索更迅速更便捷。 
XPL-3230同时提供眼点高度器为选配。用户可根据不同观察高度进行设置。 
除了常规的双目配置，三目观察筒可安装显微摄影摄像装置，并带有以下分光比：100:0 / 0:100

▲ 人机工程观察筒 
满足人机工程学观察要求，减轻长时间观察的疲劳感。 
变角度双目观察筒，头部变角度范围:4-30°，瞳距: 53-75mm。 
人机工程双目筒, 头部变角度范围:4-30°，瞳距: 53-75mm。

▲ 目镜 
结合CCIS光学系统，XPL-3230 配有平场、高眼点的10X18mm 大视野目镜。 
即使长时间观察，也能确保使用者操作舒适，无疲劳感。 
目镜屈光度可调装置，方便使用者根据视力调节。 
除了标配10X以外，还有其它的倍数的目镜供选择。目镜可以安装分划板。

▲ 转换器 
XPL-3230转换器采用内定位机械结构，保证不同倍数转换时准确定位及平滑转换。

▲ 物镜 
新系列物镜为 XPL-3230 提供了最佳的光学成像质量。镜片采用多层宽带镀膜，增加透过率，提高图像衬度。 
无铅光学材质符合 ROHS 的环保要求。 
卓越的像差校正性能提高了视场的平坦度和分辨率，且优越的光学性能发挥了最高的色彩还原性。 
同时物镜光学设计与管径补偿设计相结合，形成了充分校正的中间图像，通过三目镜筒获取高质量的数码显微图像。

无应力平场消色差物镜(无盖玻片)

PL L5X/0.12  工作距离：26.1 mm

PL L10X/0.25 工作距离：20.2 mm

PL L40X/0.60（弹簧） 工作距离：3.98 mm

PL L60X/0.70（弹簧） 工作距离：3.18 mm

▲ 机械载物台 
机械载物台采用硬质耐磨表面，高硬度、抗腐蚀。 
圆形载物台直径ф160mm, 。 
左右手载物台可供客户选择，载物台游标最小读数0.1mm。 
载物台夹片定位孔距离的增加，加强了片夹的稳定性及耐用性。

▲ 聚光镜 
XPL-3230 标配1.25阿贝聚光镜；Ø2-Ø30mm可变光栏带Ø32滤色片，适用于2X-100X物镜的观察。 
聚光镜高度可通过聚光镜调节手轮调节。 
聚光镜中心可通过聚光镜托座上的一对调中板手进行调节。

▲ 透反射照明
XPL-3230 集光镜通过扩大显微镜光学元件通光孔径，减少了大孔径照明下的衍射效应。 
透反射照明系统6V30W卤素灯照明系统成为显微镜成像分辨率和亮度的有力保障。 
集光镜座带有螺纹旋入滤色片盖，使滤色片内置于集光镜上，防止显微镜移动或储存时滤色片跌落。

● 起偏器

可360°旋转，有0、90、180、270四个读数
● 检偏器
内置检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察,90°旋转，带刻度,游标格值12'；推入式勃氏镜，中心可调；并配有λ片、1/4λ片及石英楔子(I-IV级)。

▲ CCD 接头 
CCD接头，直径38mm。新接头使图像衬度有了较大的提升。 
三种接头倍数分别为: 1x、0.65x、0.5x。

▲ 摄影装置 
使用者可通过 XPL-3230 三目镜筒进行显微摄影观察。
摄影接口根据相机型号由相机厂商提供。

▲ 摄像装置 
TEELEN始终致力于数码显微镜的自主研发，目标在于为用户提供更便捷更简易的数字化操作。 
XPL-3230 与 UC系列数码摄像产品光学匹配设计，以获得最满意的高清图像。 
并且所有TEELEN摄像装置都配有整套应用软件，便于用户进行数据分析和研究。 
有300万像素到2000万像素、彩色或黑白、冷却或不冷却多种研究级TEELEN摄像装置可供选择。

# Text boxes

XPL-3230透反射偏光显微镜